271.02.2015							      Trzyciąż, dnia 29.06.2015 r.

1. W pkt. 1.12 Wymagań…, Zamawiający wymaga by zawieszenie osi przedniej oraz tylnej było mechaniczne z resorami parabolicznymi, amortyzatorami teleskopowymi oraz stabilizatorami przechyłów.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zawieszeniem mechanicznym z resorami trapezowymi osi tylnej i bez stabilizatora przechyłów osi przedniej z zachowanie pozostałych

parametrów?

Odp. Nie

2. W pkt. 1.15 Wymagań…, Zamawiający wymaga by kabina była wyposażona w wywietrznik dachowy.

Czy Zamawiający dopuści by kabina nie była wyposażona w wywietrznik dachowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza, by kabina nie była wyposażona w wywietrznik dachowy.

3. W pkt. 1.15 Wymagań…, Zamawiający wymaga by lusterka zewnętrzne były podgrzewane.

Zamawiający nie precyzuje, które lusterka mają być podgrzewane rozumiemy zatem, że

Zamawiający uzna podgrzewanie lusterek głównych jako spełnienie wymagań?

Odp. Zamawiający uzna podgrzewanie lusterek głównych, jako spełnienie wymagań.

4. W pkt. 1.32 Wymagań…, Zamawiający wymaga ogumienia terenowego z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.

Z wymagań wynika, że przedmiotem postępowania jest dostawa pojazdu w klasie 2 uterenowionej, który z definicji przeznaczony jest do poruszania się po drogach twardych i w ograniczonym zakresie po za nimi. W związku z tym wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców oferujących pojazdy uterenowione z ogumieniem bliźniaczym tylnej osi z bieżnikiem uniwersalnym szosowo-terenowym.

Czy Zamawiający dopuści koła pojedyncze osi przedniej i koła podwójne (bliźniacze) na osi tylnej z bieżnikiem uniwersalnym terenowo - szosowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza ogumienie szosowo-terenowe całoroczne z oponami bliźniaczymi na tylnej osi.

5. W pkt. 2.4 Wymagań…, Zamawiający wymaga by przy podstawie działka był zamontowany zawór odcinający.

Czy zamawiający dopuści zamontowanie zaworu odcinającego w przedziale autopompy, ze sterowaniem elektro-pneumatycznym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zamontowania zaworu odcinającego w przedziale autopompy, ze sterowaniem elektro-pneumatycznym.

6. W pkt. 2.7 Wymagań…, Zamawiający wymaga by drabinkę wejściową na dach umieścić po lewej stronie.

Czy Zamawiający dopuści drabinkę, która będzie umieszczona po prawej stronie zabudowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza drabinkę, która będzie umieszczona po prawej stronie zabudowy.

7. W pkt. 2.10 Wymagań…, Zamawiający wymaga by schowki wyposażone były w regał obrotowy.

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie równoważne w postaci wysuwanych regałów i szuflad spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania w postaci wysuwanych regałów i szuflad spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

8. W pkt. 2.12 Wymagań…, Zamawiający wymaga:

 listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,

 oświetlenie LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi,

Według normy PN-EN 1846-2 p. 5.1.3.3. powinno być zapewnione oświetlenie pola pracy o natężeniu min. 5 lx w odległości 1m od pojazdu na poziomie podłoża.

Ta sama norma nie wskazuje ilości oraz typu oświetlania jakie powinno być zastosowane w celu spełnienia wymagań normy.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w punktowe oświetlenie pola

pracy LED zamiast listew LED?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza pojazdu wyposażonego w punktowe oświetlenia pola pracy LED zamiast listew LED.

9. W pkt. 2.28 Wymagań…, Zamawiający wymaga by w przedziale autopompy był zamontowany włącznik oraz wyłącznik silnika pojazdu.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu oraz autopompy w przedziale obsługi tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów nie powinno się odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika oraz włącznika autopompy powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy. Dodatkowo zdublowanie tego rozwiązania do przedziału autopompy wymaga zamontowania skomplikowanego sytemu sterowania co jest bardzo trudne ze względu na rozwiązania techniczne, a jednocześnie nie pozostanie bez wpływu na ostateczną cenę proponowanego samochodu.

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w przedziale autopompy zamontowany jest tylko wyłącznik silnika bez włącznika silnika pojazdu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym w przedziale autopompy zamontowany jest tylko wyłącznik silnika bez włącznika silnika pojazdu.

10. W pkt. 2.30 Wymagań…, Zamawiający wymaga by autopompa była wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z automatycznym dozownikiem środka pianotwórczego zapewniającym uzyskiwanie stężeń min. 3 i 6% w całym zakresie pracy autopompy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z automatycznym dozownikiem środka pianotwórczego zapewniającym uzyskiwanie stężeń min. 3 i 6% w całym zakresie pracy autopompy.

11. W pkt. 2.34 Wymagań…, Zamawiający wymaga bezprzewodowego sterowania masztem. Czy Zamawiający dopuści by sterowanie masztem odbywało się tylko za pomocą pilota przewodowego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, by sterowanie masztem odbywało się tylko za pomocą pilota przewodowego.

Prezes OSP Jangrot

Otrzymuje:

1/ www;

2/ tablica ogłoszeń;

3/ a/a;