Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

§ 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.:

Rewitalizacja centrum Imbramowic wraz z odtworzeniem wraz z odtworzeniem infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego

w części …..

- Zakres prac obejmuje w szczególności:

W części 1 (pierwszej): Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rewitalizacja istniejących terenów rekreacyjnych (kort tenisowy, tor rowerowy).

Zagospodarowanie działek nr 218/4 i 218/6 poprzez adaptację boiska sportowego na obiekty rekreacyjne – tor rowerowy, kort tenisowy wraz z ogrodzeniem – piłkochwytem wraz z całą niezbędną małą architekturą.

Przewiduje się następujący zakres prac związany z przedmiotową inwestycją: splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni; wytyczenie projektowanego kortu tenisowego, toru rowerowego i ogrodzenia; roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża oraz zagęszczenie warstw podbudowy pod projektowane nawierzchnie; wykonanie projektowanych fundamentów; wykonanie projektowanych nawierzchni; montaż elementów wyposażenia kortu i toru rowerowego, oraz elementów małej architektury (ławki – 10 szt., 4 kosze na śmieci, 2 tablice z regulaminem, stojaki na rowery – 2 szt.); ogrodzenie kortu tenisowego o dł. 114,8 m.

W ramach zadania powstanie: 1. kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej – o pow. 600 m2 i wymiarach całkowitych 17,07 x 34,77 m. Obiekt otoczony będzie ogrodzeniem - piłkochwytem o wysokości 4 m. Piłkochwyty wyposażone będą w dwie furtki. W obrębie ogrodzonego placu znajdować się będą również ławki. Nawierzchnia ograniczona będzie przez obrzeża betonowe (L=87 m) wykończone na górnej powierzchni nakładką elastyczną mocowaną na kleju, zrównaną z nawierzchnią kortu. Wokół kortu tenisowego w granicach ogrodzenia zaprojektowano nawierzchnię mineralną wodoprzepuszczalną. 2. tory do jazdy na rowerze o kształcie zamkniętej pętli, z delikatnymi muldami, które umożliwiają jazdę bez pedałowania. Zaprojektowano tory o nawierzchni asfaltowej, niewymagającej częstej konserwacji. Zaproponowany tor rowerowy to kombinacja pompek rozpędowych oraz band o różnych promieniach skrętu. Z toru rowerowego mogą korzystać rowerzyści, rolkarze, deskarze jak i osoby jeżdżące na hulajnogach. Konstrukcję toru rowerowego zaprojektowano jako obiekt ziemny kształtowany z nasypów. Długość toru: 90 m.

Zagospodarowanie terenu (alejki spacerowe, elementy małej architektury oraz rewitalizacja zieleni).

Projektowana zieleń ma dopełniać i uatrakcyjniać przestrzeń rekreacyjną. Nasadzenia w poszczególnych częściach terenu stanowią atrakcyjny element przestrzeni, oddziałujący na użytkowników zarówno wyglądem, ale też zapachem czy dźwiękiem. Zaplanowano nasadzenia o różnorodnej kolorystyce, fakturze, zapachu, gabarytach i charakterze. Zadbano o atrakcyjny wygląd przestrzeni o każdej porze roku poprzez dobór roślin o różnym okresie kwitnienia oraz przebarwieniu liści, a także ciekawej kolorystyce i kształtach gałęzi i pni, które zimą stają się wyróżniającym elementem krajobrazu. W zakres pracy wchodzą następujące elementy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu: ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej niefazowanej o dł. 127 m, powierzchni 284 m2. Projektuje się odwodnienie nawierzchni poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i podłużnych na ciągach pieszych. Zastosowano spadki poprzeczne nawierzchni o wartości 2,0%. Ścieżka tematyczna „Piękny umysł” łącząca ćwiczenia fizyczne z aktywnością umysłową osób starszych i osób niepełnosprawnych złożona z elementów: Zestaw podwójny – ławka z tablicami – 1 szt, tablice o tematykach: przedmioty, droga do celu, labirynt, czas oraz liczenie. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Wymiary urządzenia - wysokość 122 cm, szerokość 109 cm, długość 132 cm. Tablica z labiryntem – 1 szt. Labirynt zawiera metalową kulkę, którą należy przemieścić w odpowiednie miejsce. Wymiary urządzenia - wysokość 181 cm, szerokość 49 cm, długość: 116 cm. Zestaw podwójny – ławka z ruchomą platformą z labiryntem – 1 szt. Ćwiczenie polega na przemieszczeniu kulki w labiryncie. Wymiary urządzenia - wysokość 90 cm, szerokość 104 cm, długość 128 cm. Elementy malej architektury - ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.). Zagospodarowanie zieleni. Projektowana powierzchnia trawników: 1056,2 m2 - trawnik wykonywany siewem po wcześniejszym rozścieleniu warstwy ziemi urodzajnej grubości 10 cm Planuje się posadzenie następujących roślin: Betula utilis "Doorenbos", Corylus avellana "Aurea", Salix integra "Hakuro-nishiki",Spiraea vanhouttei. Łączna ilość projektowanych nasadzeń – 33 w tym: 2 drzewa i 31 krzewów.

W części 2 (drugiej): Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa w centrum Imbramowic wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przebudowa parkingów, placów i chodnika wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Planowany jest następujący zakres prac: wykonanie robót ziemnych - korytowanie pod nawierzchnię dróg i parkingów; budowę 3 równoległych miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 6,00 m dla samochodów osobowych w rejonie przystanku autobusowego w kierunku Wysocice przy drodze powiatowej Nr 1150K Gołaczewy - Wysocice o nawierzchni z kostki betonowej - 51 m2; nowa lokalizacja wiaty przystankowej; przebudowę placu manewrowo postojowego w rejonie budynku straży pożarnej (odtworzenie nawierzchni) - 1269 m2; wykonanie nawierzchni ciągów pieszych - 405 m2; wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu na istniejącej nawierzchni za pomocą malowania - 86 m2; budowę kanalizacji deszczowej - kanał "B" ułożony na terenie istniejącego placu przed remizą (studnie B8 - B11) długość 124 m;

oświetlenie terenu rekreacyjnego (lampa parkowa - z tworzywa sztucznego o wysokości 4,03 m, kolor czarny 7 sztuk) i placu przed budynkiem straży pożarnej (lampa uliczna - kolor ocynk - 1 sztuka). Długość trasy oświetlenia – 244 m.

Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury (kosze, barierki, gabloty, stojak na rowery, witacz, pergola) i rewitalizacja zieleni.

Elementy małej architektury: ławka parkowa - siedzisko drewniane w kolorze palisander, podstawa w kolorze grafitowym - 4 sztuki; kosz na śmieci - korpus, daszek i słupek w kolorze grafitowym - 5 sztuk; stojak na rowery - pięciomiejscowy w kolorze grafitowym - 1 sztuka; barierka - wykonana ze stali i żeliwa w kolorze grafitowym - 58 sztuk; witacz - konstrukcja w kolorze grafitowym, liternictwo w kolorze złotym, na tarczy herb - 1 sztuka; pergola - konstrukcja w kolorze grafitowym, elementy drewniane w kolorze palisander, daszek z poliwęglanu litego - 2 sztuki; gablota - konstrukcja ze stali i żeliwa, gablota z aluminium, szklenie litym poliwęglanem, powierzchnia ekspozycyjna z PCV w kolorze grafitowym, powierzchnia ekspozycyjna 70 x 100 cm - 2 sztuki; gablota - konstrukcja ze stali i żeliwa, gablota z aluminium, szklenie litym poliwęglanem, powierzchnia ekspozycyjna z PCV w kolorze grafitowym, powierzchnia ekspozycyjna 140 x 100 cm - 1 sztuka; przebudowa odcinka ogrodzenia dł. 49,31 m.

Zazielenienie: ze względu na przeznaczenie terenu inwestycji, dużą ilość sieci uzbrojenia zewnętrznego i ukształtowanie

terenu, zieleń zaprojektowano wyłącznie w formie trawnika (pow. 1253,0 m2). Będzie on neutralnym elementem istniejącej szaty roślinnej, bez cech dominujących.

W części 3 (trzeciej): Zagospodarowanie terenu i budowa parku nad rzeką Dłubnią.

Budowa parku

Przewiduje się następujący zakres prac związany z budową parku: splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni; wytyczenie projektowanej altany, trejaża, tarasu widokowego; roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża oraz zagęszczenie warstw podbudowy pod projektowane nawierzchnie; wykonanie projektowanych fundamentów; wykonanie projektowanych nawierzchni; zagospodarowanie zieleni (nowe nasadzenia); humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego w niezbędnym zakresie; uporządkowanie terenu. Teren parku będzie obejmował 4541 m2.W parku powstaną następujące elementy: ścieżki spacerowe o długości 315 m, powierzchni 779 m2. Ścieżkę spacerową i nawierzchnię pod altanę zaprojektowano z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej. Jej wierzchnia warstwa opiera się na podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego o frakcjach 0-16 mm i gr. 5 cm oraz kruszywa łamanego o frakcjach 0-31,5 mm, gr. 15 cm. Obrzeże wykonane z kostki bazaltowej. Nawierzchnie z narzutu kamiennego zaprojektowano z dużych kamieni naturalnych układanych na gruncie rodzimym, spoiny wypełnione również gruntem rodzimym. Powierzchnia 160 m2. Nawierzchnie bezpieczne z piasku pod projektowanymi urządzeniami. Powierzchnia 142 m2. Nawierzchnia wykonana będzie z 30-centymetrowej warstwy piasku zabezpieczonej dookoła obrzeżem betonowym. Zaplanowano nasadzenia o różnorodnej kolorystyce, fakturze, zapachu, gabarytach i charakterze. Zadbano o atrakcyjny wygląd przestrzeni o każdej porze roku poprzez dobór roślin o różnym okresie kwitnienia oraz przebarwieniu liści, a także ciekawej kolorystyce i kształtach gałęzi i pni, które zimą stają się wyróżniającym elementem krajobrazu. Zaplanowano następujące nasadzenia: Corylus avellana - 6, Prunus spinosa – 3, Prunus domestica – 8, Salixalba – 2, Cornus mas – 1, Betula utilis – 4, Queraus robur – 3, Tilia cordata – 2, Cornus alba ‘sibirica’ – 9, Miscanthus sinesis ‘morning light’- 9, Miscanthus sacchariflorus – 16, Kostrzewa sina – 20, Funkia – 7, Myositis - 15 m2, Convallaria majalis - 11 m2, Fallopia aubertii, Carpinus betulus – 110 m.

Wyposażenie parku w elementy małej architektury (altana, trejaż, taras) i urządzenia zabawowe.

Altana z siedziskami: Na terenie parku zaprojektowano altanę na planie sześciokąta foremnego o boku długości 5,54 m, wysokość 4,44 m. Powierzchnia zabudowy budynku - 30,69 m2. Wiata o konstrukcji drewnianej, przekryta symetrycznym dachem czterospadowym o kącie nachylenia połaci 30°, krytym blachą na rąbek stojący. Wiata wyposażona jest w drewniane ławki. Taras widokowy: Konstrukcja tarasu wykonana jest z elementów drewnianych. Konstrukcję stanowią belki z drewna klejonego o przekroju 20 x 24 cm, do których przymocowany jest podest z desek o grubości 3,2 cm. Taras zabezpieczony jest z dwóch stron balustradą wykonaną z drewnianych słupków, do których mocowana jest drewniana poręcz. Trejaż z siedziskami: Na zakończeniu jednej ze ścieżek spacerowych planuje się drewniany trejaż złożony z 28 słupków o przekroju kwadratowym. Wymiary słupków – 15 x 15 cm, belka o przekroju prostokątnym, wymiary 15 x 15 cm, krokwie 10 x 10 cm. Ściany wykonane z deseczek 5 x 10 cm. Wysokość całkowita trejaża – 260 cm. Trejaż wyposażony jest w drewniane ławki znajdujące się przy jednej ze ścian. Elementy małej architektury: ławki – z oparciem długości 180,0 cm i szerokości 71,0 cm” - 4 szt.; ławka parkowa - siedzisko drewniane w kolorze palisander - 2 sztuki; siedziska drewniane – szerokość 50,0 cm - 4 szt.; kosze na śmieci - 6 szt.; lampy solarne – wysokość masztu 5 m, wysokość źródła światła 4 m - 2 szt.; tablica informacyjna z czcionką Braille’a – zawierająca informację o pobliskim klasztorze - 1 szt.; ogrodzenie i 3 furtki wejściowe - ogrodzenie ze słupków stalowych przekroju 55 x 55 mm, segment ogrodzenia z kształtowników i prętów stalowych ocynkowanych, furtki o szerokości 1,5 m - 107 mb, lampa parkowa - słup z tworzywa sztucznego o wysokości 4,73 m - 1 sztuka; lampa uliczna - 5 sztuk; barierka - 6 sztuk; gablota - powierzchnia ekspozycyjna 70 x 100 cm - 1 sztuka.

Urządzenia zabawowe: Huśtawka wahadłowa – siedzisko huśtawki z opony zamontowanej na łańcuchach, przytwierdzona do stalowego stelaża za pomocą ocynkowanych śrub - 1 szt.; Piaskownica – drewniana, z bali, palisada pozioma z drewna sosnowego, zaimpregnowanego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych oraz na eksploatację - 1 szt.; Bujak – z drewna akacjowego, na stalowej sprężynie odpornej na rdzę, elementy ze stali ocynkowanej odporne na zużycie oraz elastyczne - 1 szt.; Karuzela – z uchwytami, do zabawy w pozycji stojącej, z drewna sosnowego, zaimpregnowanego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych oraz na eksploatację, elementy ze stali odporne na czynniki atmosferyczne i eksploatację - 1 szt., Huśtawka wagowa – 4-osobowa, z drewna sosnowego, zaimpregnowanego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych oraz na eksploatację, elementy ze stali odporne na czynniki atmosferyczne i eksploatację - 1 szt.

W części 4 (czwartej): Przebudowa drogi dojazdowej do parku nad Dłubnią wraz z oświetleniem terenu oraz budowa fontanny.

Prace obejmują: przebudowę drogi dojazdowej do ujęcia wodnego; oświetlenie terenu ujęcia wodnego; oświetlenie odcinka drogi powiatowej na odcinku od Klasztoru w kierunku Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Droga dojazdowa do ujęcia wodnego posiadać będzie jezdnię o szerokości 3,50 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. Zaprojektowano nawierzchnię drogi z mieszanki żwirowej 0/20 mm o pow. 302,0 m2, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej na podbudowie z kruszywa łamanego o pow. 31,0 m2. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 75 m. Wysokościowo projektowaną drogę nawiązano do istniejącej krawędzi drogi powiatowej. Niweleta drogi poprowadzona została po terenie istniejącym. Spadki poprzeczne 0,03. Oświetlenie: Przedmiotem projektu jest obwód oświetlenia drogi od Klasztoru w kierunku Niepublicznej Szkoły Podstawowej z latarniami ulicznymi oraz z latarnią stylizowaną przy ujęciu wody i linią kablową do istniejącego słupa linii NN z obwodem oświetleniowym ze stacji transformatorowej nr 4882. Wzdłuż drogi od strony południowej terenu inwestycji przebiega linia napowietrzna NN z obwodem oświetleniowym, zasilana ze stacji transformatorowej nr 4882 Imbramowice ll - Szkoła, zlokalizowanej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej. Planuje się rozbudowę istniejącego obwodu oświetleniowego. W tym celu założono budowę odgałęzienia kablowego, zasilającego lampy oświetlenia drogi i ujęcia wodnego. Oświetlenie będzie podłączone bezpośrednio do istniejącego obwodu z istniejącym układem sterującym. W celu realizacji projektu zaplanowano następujące prace: wykonanie przewiertu rura SRS 1 10 mm - 8,0 m; ułożenie kabla YKY 2 x 16 mm w wykopie - 375,0 m; wciąganie kabla jak wyżej do rur i podejść do słupów - 60,0 m; ułożenie bednarki Fe/Zn 30 x 4 mm - 414,0 m; montaż słupa s40 W/B z fundamentem, złączem i oprawą OS1 - 1 kpl.; montaż słupa OSL 80/4 z fundamentem, złączem, wysięgnikiem oraz oprawą WSL800 - 5 kpl.; dozbrojenie istniejącego słupa - 1 kpl. Zagospodarowanie samowypływu: Zaprojektowano zagospodarowanie samowypływającej wody na dwa sposoby: jako punkt do poboru wody przez indywidualne osoby i jako element dekoracyjny – fontannę. Element ujęcia został zaprojektowany w formie misy o średnicy 3,0 m i wysokości 0,5 m ponad poziom terenu, wykończonej od zewnątrz okładziną z kamienia naturalnego, a od środka wodoszczelną wyprawą. W pobliżu brzegu misy zlokalizowano blok granitowy z przeprowadzonym swobodnym wypływem zakończonym wylewką ze stali nierdzewnej. Centralne miejsce misy zajmie fontanna wykonana ze stali nierdzewnej, z elementami ruchomymi i kurtyną wodną. Wokół centralnego punktu, jakim będzie misa fontanny, wykonany zostanie chodnik z drobnowymiarowych elementów betonowych, na którym zlokalizowano pozostałe elementy małej architektury.

- Szczegółowy przedmiot zamówienia, parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte są w:

Dla Części 1: Rewitalizacja istniejących terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Szczegółowy przedmiot zamówienia, parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte są: w dokumentacji projektowej objętej decyzją pozwolenia na budowę Starosty Olkuskiego Nr 377/2017 z dnia 23.06.2017 r. (nr: SAB.6740.8.28.2017) ) dotyczącą: „Zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele społeczne poprzez adaptacje istniejącego boiska sportowego na obiekty rekreacyjne – kort tenisowy, obiekty małej architektury, tor rowerowy oraz utwardzenie powierzchni gruntu w miejscowości Imbramowice, na działkach nr ew. gr: 218/4, 218/6, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Dla Części 2: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa w centrum Imbramowic wraz z zagospodarowaniem terenu.

Szczegółowy przedmiot zamówienia, parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte są: w dokumentacji projektowej objętej decyzją pozwolenia na budowę Starosty Olkuskiego Nr 65/2016 z dnia 03.02.2016 r. (nr: WAB.6740.8.43.2015) ) dotyczącą: „Budowy jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1150K Gołaczewy-Sucha-Wysocice na odcinku od Cmentarza do Izby Regionalnej, budowa zatoki postojowej w rejonie Cmentarza, odtworzenie nawierzchni placu przed Remizą wraz z oświetleniem, odwodnieniem, zagospodarowaniem terenu w centrum Imbramowic, na działkach nr ew. 217/4, 218/3, 218/4, 281/6, 265/2, 265/3, 265/4, 216”, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Dla Części 3: Zagospodarowanie terenu i budowa parku nad rzeką Dłubnią.

Szczegółowy przedmiot zamówienia, parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte są: w dokumentacji projektowej objętej zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych Nr SAB.6743.8.40.2017 z dnia 23.05.2017 r. dotyczącym: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne poprzez utworzenie parku ogólnodostępnego na dz. nr 271/1, 271/2 w miejscowości Imbramowice”, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Dla Części 4: Przebudowa drogi dojazdowej do parku nad Dłubnią wraz z oświetleniem terenu oraz budową fontanny.

Szczegółowy przedmiot zamówienia, parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte są: w dokumentacji projektowej objętej decyzją pozwolenia na budowę Starosty Olkuskiego Nr 64/2016 z dnia 03.02.2016 r. (nr: WAB.6740.8.42.2015) ) dotyczącą: „Przebudowy drogi dojazdowej od ujęcia wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu, oświetleniem odcinka drogi powiatowej K1155 od Klasztoru w kierunku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Imbramowice, na działkach nr ew. gr. 264, 271/1, 271/2, 300/1, 272”; w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.

- Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla ww. zakresu,

- Przedmiarach robót dla ww. zakresu, stanowiących załączniki do SIWZ.

- Wykonawca wykona zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wskazania w zakresie preferencji (norm opakowań, jakości, dopuszczeń, atestów, zezwoleń itp.)

- Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski. Dokumentami odniesienia są Polskie Normy lub Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności, Deklaracje Zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, Atesty Higieniczne, Certyfikaty Bezpieczeństwa itp. powinny być one aktualne, czytelne i kompletne.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w trakcie realizacji robót, wszystkie wymagane przepisami atesty na zabudowane materiały (Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych- Dz. U. z 2016r poz. 1570  z późn. zm. i przepisy wykonawcze do w/w ustawy), a na żądanie, także faktury za zakup ważniejszych materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt wszelkich opinii technicznych wynikających  z wykonania przedmiotu umowy, a przewidywanych ustawą Prawo budowlane lub innymi odrębnymi przepisami - Protokoły badań i sprawdzeń.

- Parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujących: wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Roboty należy wykonać zgodnie z tymi specyfikacjami.

- W odniesieniu do nazw własnych materiałów zastosowanych w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o takim samym standardzie (równoważnych) materiałom opisanym w dokumentacji.

- W przypadku zastosowania równoważnych – materiałów czy wyrobów budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed dokonaniem ich zamówienia/wbudowania uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego o możliwości ich zabudowania. Zamawiający po uzgodnieniu z Projektantem może udzielić takiej zgody pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów potwierdzających ich równorzędność.

§ 2

Termin realizacji

- Terminy realizacji zamówienia:

- protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni liczone od dnia podpisania niniejszej umowy,

- rozpoczęcie robót w terminie do 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy,

- wykonanie prac objętych umową i zgłoszenie gotowości do odbioru:

- dla części 1: do 31 maja 2019 r.

- dla części 2: do 31 maja 2019 r.

- dla części 3: do 31 maja 2019 r.

- dla części 4: do 31 maja 2019 r.

§ 3

Nadzór nad robotami

- Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

- posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ………………… nr … posiadającego wpis do ………………..… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr …………

- Wykonawca wskazuje jako kierownika robót/budowy:

- ……………………..…

- Inspektor nadzoru oraz kierownik robót/budowy  działają w granicach umocowań określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest: ………………… (012/389-40-01 wew. ………..).

§ 4

Warunki szczególne

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie przy użyciu materiałów własnych i sprzętu będącego w jego posiadaniu, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Do wbudowania mogą być użyte materiały i wyroby budowlane, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie muszą być one nowe, w stanie kompletnym i nie uszkodzonym.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni stały dozór nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót (stosowanie przepisów BHP i p.poż.), a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót w okresie od przejęcia terenu budowy do dnia końcowego odbioru.

- Wykonawca jeżeli będzie konieczny zapewni ruch zastępczy na czas realizacji robót.

- Wykonawca przygotuje (dostarczy do Zamawiającego do podpisu) i złoży dokumenty dla właściwych organów, dotyczące  zgłoszeń: rozpoczęcia, zakończenia budowy, zajęcia pasa drogowego i wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją robót – gdzie będą wymagane.

- Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z nadzorem robót przez kierownika budowy, przygotowaniem i zabezpieczeniem placu budowy, (w tym z kosztami energii elektrycznej i wody wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych) oraz zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej na czas budowy (m.in. opracowanie i uzgodnienie projektu zmiany organizacji ruchu). Wykonawca opracuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia projekty czasowej zmiany organizacji ruchu dla miejsc gdzie będą one wymagane. Wszelkie opłaty z zajecie pasa drogowego drogi powiatowej w celu wykonania robót oraz za przekroczenia terminów i nałożone opłaty karne wynikające z niewykonania w terminie obciążają Wykonawcę.

- Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z nadzorem archeologicznym w trakcie realizacji inwestycji (dotyczy części 2 i 4).

- Podczas wykonywania wykopów istniejące uzbrojenie podziemne należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami jego użytkownika. Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić na warunkach oraz pod nadzorem jej użytkownika zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami.

- Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi uzgodnieniami, aktualizacjami, nadzorem, zajęciem pasa drogowego na czas budowy, przejściami pod drogami powiatową i gminną.

- Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z wykonaniem technologicznych dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia robót.

- Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia repera fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olkuszu. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy, (dziennik budowy), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt wszelkich opinii technicznych wynikających z wykonania przedmiotu umowy, a przewidywanych ustawą Prawo budowlane lub innymi odrębnymi przepisami - Protokoły badań i sprawdzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania kompleksowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w cenie oferty – 3 egz.) oraz dokumentacji odbiorowej w zakresie wymaganym przez organy nadzoru budowlanego, sanepidu, straży pożarnej, inspekcji ochrony środowiska, itp.

- Wykonawca jest zobowiązany do  sporządzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (operat kolaudacyjny w 1 egzemplarzu) - w cenie oferty.

- W ramach zagospodarowania terenu należy obszar, na którym prowadzono roboty budowlane doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji i załączonych do niej uzgodnień.

- Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z dokumentacją przetargową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania robót, aż do ich odbioru – utrzymać teren budowy jak i miejsce wykonywania robót, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, nadmiar gruntu z wykopów, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne.

- Wykonawca będzie utrzymywał w czystości nawierzchnię dróg publicznych przy wyjeździe z terenu budowy.

- Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych paragrafach umowy, zobowiązuje się w szczególności do:

- Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych, jeżeli takie wynikną, w terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakrycia oraz o terminie odbioru robót zanikających – odbioru tych robót inspektor nadzoru dokona w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych okolicznościach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć prace, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń uprzednio odebranych, w toku realizacji innych robót – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.

§ 5

Klauzule społeczne i przestrzeganie prawa pracy

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na stanowisku pracownik fizyczny.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 p. 1 tiret 4 umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 6

Wartość zamówienia

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy (cen jednostkowych kosztorysu ofertowego), obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi:

netto: ………………………………. zł (słownie: ………………………………………………….…) do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT (23%) w wysokości: …………………………………………………………………… zł co daje kwotę brutto: …………………………….…  zł (słownie: ………………………………………………….…)

§ 7

Warunki płatności

- Rozliczenie umowy nastąpi z możliwością rozbicia na dwie części. Pierwsza faktura może być złożona do dnia 15 grudnia 2018 r. na kwotę nie większą niż 30 %  wartości zamówienia. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie, faktury końcowej.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za faktury w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia przez Wykonawcę.

- W przypadku nieterminowego regulowania faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe (od kwoty, której dotyczy faktura) za każdy dzień opóźnienia po upływie 30 dni od doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury.

- Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Wynagrodzenie płatne będzie z konta bankowego Zamawiającego, na konto bankowe Wykonawcy nr …………...

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić:

- bezusterkowy protokół częściowego odbioru zaawansowania robót potwierdzający wykonanie zakończonych elementów robót, określający procentowy zakres robót i ich wartość - podpisane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela zamawiającego oraz kierownika robót i Wykonawcę.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi:

- bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego oraz operat kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych (dokumentację powykonawczą), wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, obmiar powykonawczy, kosztorysy powykonawcze oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych.

- Do każdej faktury Wykonawca dołączy oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust.5 umowy i kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową we własnym zakresie, z zastrzeżeniem tych robót, których wykonanie powierzył podwykonawcom zgodnie ze złożoną ofertą.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust 2 zdanie 2 stosuje się odpowiednio..

- Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający żąda, aby do faktury Wykonawca dołączył oświadczenie, że roboty wykonał własnymi siłami lub że roboty wykonał podwykonawca, któremu Wykonawca zapłacił wynagrodzenie za te roboty i kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest uregulować wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty przed złożeniem faktur Zamawiającemu.

- W razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany oraz w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł.

§ 9

Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:

- wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy,

- za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- za szkody wynikające ze zniszczeń oraz z innych zdarzeń, w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, związanych z prowadzeniem robót podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wniósł i zobowiązuje się do posiadania przez cały okres prowadzenia robót ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę ………………zł  dla ………. części zamówienia. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami, na okres: od rozpoczęcia do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach.

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

- komornik rozpocznie egzekucje z majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca ze własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie,

- Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót budowlanych w szczególności: używa materiałów złej jakości, nie prowadzi w sposób prawidłowy dokumentacji budowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpi od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi, do dokonania przez Zamawiającego, odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 i poniesienia w związku z powyższym szkody przez Zamawiającego w postaci w szczególności nie otrzymania dotacji lub nie umorzenia zaciągniętych pożyczek Wykonawca pokryje szkodę w pełnej wysokości, w tym również zwróci równowartość nie otrzymanej dotacji lub nie umorzonej pożyczki.

§ 11

Odbiór robót

- Wykonawca, niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robót, obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru.

- Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

- Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego na własny koszt uporządkuje teren, naprawi nawierzchnię dróg, jeżeli w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę robót uległa ona zniszczeniu (w tym dróg gruntowych), przywróci do stanu pierwotnego zagospodarowanie posesji sąsiadujących z realizowanymi robotami, jeżeli w wyniku prowadzonych robót uległo ono uszkodzeniu.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót budowlanych po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – do czasu usunięcia tych wad.

- Do odbiorów każdej części zamówienia wymienionej w § 7 ust. 1 stosuje się procedurę odbioru określoną powyżej.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu całego przedmiotu umowy w terminie do tj. …………………. roku – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 500,00zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięci wad,

- za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień przerwy,

- niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę co osób wskazanych do wykonania przedmiotu umowy - Zamawiający przewiduje jednorazową karę umowną w wysokości 1500,00 zł,

- za odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 13

Warunki gwarancji i rękojmi

- Dla robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy w tym dla materiałów i wyrobów użytych do ich wykonania Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres ………….miesięcy  od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji: Karta gwarancyjna - załącznik nr 6 SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, stosownych (montowanych) przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne – najpóźniej w chwili podpisywania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu wady.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli w ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady, w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) w formie ……………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawarte jest na okres do …………. roku wniesione przed zawarciem umowy oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi - na okres gwarancji i rękojmi złożony w ofercie ……  liczone od daty końcowego odbioru wykonanych robót.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca nie może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, pod warunkiem pozytywnego odbioru pogwarancyjnego.

§ 15

Rozstrzyganie sporów

- Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw mające zastosowanie do przedmiotu umowy, jak również przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

§ 16

Zmiany lub uzupełnienia

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru ofert w zakresie dopuszczonym w art.144 ustawy w szczególności:

- w zakresie ceny, w razie zlecenia robót dodatkowych, lub w razie odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót lub zmiany stawki podatku VAT;

- w zakresie terminu wykonania robót, w razie konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, robót dodatkowych lub w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót.

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego o wartości do 15% wartości robót podstawowych określonych pierwotnie w umowie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w postaci aneksów wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.

§ 17

Forma umowy

- Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                                                Wykonawca:

………………                                                                                                 ………………