SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczona dalej jako SIWZ)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.)

Nazwa zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej   dla m. Glanów  i części m. Imbramowice  wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż

Zamawiający:

Gmina Trzyciąż

Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż

www.gminatrzyciaz.pl

e-mail: trzyciaz.przetargi@gmail.com

tel. (12) 389-40-01 w. 30

tel./faks (12) 389-40-02

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod numerem:

509041-N-2018 z dnia 2018-01-24r.

oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej: www.gminatrzyciaz.pl w zakładce Przetargi.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

- nie

##### Zamawiający

Gmina Trzyciąż

Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż

www.gminatrzyciaz.pl

e-mail: trzyciaz.przetargi@gmail.com

tel. (12) 389-40-01 w. 30, 51

tel./faks (12) 389-40-02

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

##### Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.).

- W sprawach nie uregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r, poz. 1126)

##### Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa kanalizacji sanitarnej   dla m. Glanów  i części m. Imbramowice  wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż

W  części 1 (pierwszej):  Sieć kanalizacji sanitarnej

zakres zamówienia obejmuje: wszystkie roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej: Kanały główne i boczne fi 200, Przykanaliki (odcinki kwalifikowane) PCV fi 160, Kanalizacja tłoczna fi  110, Kanalizacja tłoczna fi  125, Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe drogi za wyjątkiem dostawy i montażu przepompowni ścieków

W  części 2 (drugiej):  Przepompownie ścieków

zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż 2 przepompowni ścieków

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności na stanowisku:

Dla Część 1 Sieć kanalizacji sanitarnej: 4 pracowników fizycznych

##### Dla Część 2 Przepompownie ścieków: 2 pracowników fizycznych

Zamawiający wymaga aby formą zatrudnienia było zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu Pracy.

- Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu budowy, (w tym z kosztami energii elektrycznej i wody wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych)

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie przy użyciu materiałów własnych i sprzętu będącego w jego posiadaniu, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Szczegółowy przedmiot zamówienia, parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy przedmiot zamówienia, parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte są: w dokumentacji projektowej objętej zgłoszeniem budowy znak WA.6743.8.87.2016 z dnia 30.11.2016r. (projekt budowlany), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.

W zakresie robót do wykonania są m. in.:

sieci kanalizacyjne sanitarne grawitacyjne i tłoczne, przyłącza do sieci kanalizacyjnych sanitarnych – odcinki kwalifikowalne, pompownie ścieków sieciowych z infrastrukturą: instalacjami elektrycznymi i AKP, ogrodzeniem, ukształtowaniem terenu zjazdem i stanowiskiem postojowym.

Wszystkie ścieki zbierane systemem projektowanej kanalizacji oczyszczane będą w istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż, do której doprowadzone zostaną poprzez projektowaną,  a następnie istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej eksploatowaną przez Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Sp. z o.o.

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej prowadzone są zarówno przez działki prywatne jak i w pasach dróg: powiatowych i gminnych.

# Zestawienie długości projektowanych sieci i danych do pompowni

Sieć kanalizacyjna, grawitacyjna:

Ø200mm                  3 449,30mb

Ø160mm                     480,90mb

Razem                       3 930,20mb

Sieć kanalizacyjna tłoczna:

Ø125mm                  2 999,80mb

Ø110mm                   1 053,60mb

Razem                       4 053,40mb

Razem kanalizacja:   7 983,60mb

Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur PVC litych o połączeniach kielichowych na uszczelkę i średnicy 200 oraz 160mm. Kanały w miejscach podłączeń i zmian kierunków uzbrojone zostaną w studnie kanalizacyjne, tworzywowe o średnicy 425mm oraz betonowe o średnicy 1000mm. Wszystkie studnie w nawierzchniach drogowych oraz na poboczach wyposażone będą we włazy żeliwne klasy D400 (typu ciężkiego) osadzone na pierścieniach odciążających.

W obszarze kanalizowanym występują dwie pompownie ścieków. Z projektowanych pompowni ścieki prowadzone będą:

-  z P1  rurociągiem PE100 SDR17 o średnicy 110mm do studni kanalizacyjnej, rozprężnej na sieci grawitacyjnej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej.

-  z P2  rurociągiem PE100 SDR17 o średnicy 125mm do studni kanalizacyjnej, rozprężnej na sieci grawitacyjnej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej z zabudową biofiltra.

Zaprojektowano realizację kanalizacji tłocznej z rur PE100 SDR17 o połączeniach zgrzewanych doczołowo.

Na trasie sieci kanalizacji tłocznej zaprojektowano studnie betonowe:

- rewizyjne o charakterze studni umożliwiających czyszczenie odcinkowe sieci tj. z czyszczakiem rewizyjnym do wglądu i czyszczenia rurociągu

- napowietrzająco odpowietrzające z armaturą umożliwiającą spust i odpowietrzenie ścieków, zawór napowietrzająco-odpowietrzający  zabudowany na czyszczaku

Pompownie sieciowe P1 i P2 wraz z ogrodzeniami systemowymi o wysokości 1,8m. W granicach ogrodzenia powierzchnia pompowni oraz dojście od strony stanowiska zaprojektowano z płyt betonowych ażurowych ułożonych na podbudowie z pospółki. Obsługa komunikacyjna pompowni realizowana będzie poprzez stanowisko postojowe  o szerokości 2,5, ograniczone krawężnikiem. Połączenie stanowiska z drogą gminną skosami, długość stanowiska  7m. Nawierzchnia stanowiska z płyt drogowych otworowych na podbudowie.

Przepompownie ścieków wykonane będą w formie okrągłej studni z elementów prefabrykowanych betonowych łączonych na uszczelki elastomerowe, średnica wewnętrzna 2,0m. Wyposażenie  zgodnie z dokumentacją projektowa m. inn.: dwie pompy kanalizacyjne, drabiny i orurowanie ze stali nierdzewnej, armatura zwrotna i odcinająca oraz biofiltra kominkowy. Pompownie wyposażone w niezbędny osprzęt, system monitoringu (wykonany jako rozbudowa i istniejącego i funkcjonującego systemu sterowania i monitoringu), zasilanie elektryczne i zagospodarowanie terenu.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego w postaci budowy przyłączy domowych o wartości do 15% wartości robót podstawowych.

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Przedmiot podstawowy: 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Przedmiot uzupełniający:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45233140-2 Roboty drogowe

- Parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się

do przedmiotu zamówienia:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujących: wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Roboty należy wykonać zgodnie z tymi specyfikacjami.

- W odniesieniu do nazw własnych materiałów zastosowanych w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o takim samym standardzie (równoważnych) materiałom opisanym w dokumentacji.

- W przypadku zastosowania równoważnych – materiałów czy wyrobów budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed dokonaniem ich zamówienia/wbudowania uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego o możliwości ich zabudowania. Zamawiający po uzgodnieniu z Projektantem może udzielić takiej zgody pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów potwierdzających ich równorzędność.

- Wskazania w zakresie preferencji (norm opakowań, jakości, dopuszczeń, atestów, zezwoleń itp.)

- Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski. Dokumentami odniesienia są Polskie Normy lub Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności, Deklaracje Zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, Atesty Higieniczne, Certyfikaty Bezpieczeństwa itp. powinny być one aktualne, czytelne i kompletne.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w trakcie realizacji robót, wszystkie wymagane przepisami atesty na zabudowane materiały (Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych- Dz. U. Nr 92 poz. 881  z późn. zm. i przepisy wykonawcze do w/w ustawy), a na żądanie, także faktury za zakup ważniejszych materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt wszelkich opinii technicznych wynikających  z wykonania przedmiotu umowy, a przewidywanych ustawą Prawo budowlane lub innymi odrębnymi przepisami - Protokoły badań i sprawdzeń.

- Inne wymagania:

- Wykonawca przygotuje (dostarczy do Zamawiającego do podpisu) i złoży dokumenty dla właściwych organów, dotyczące  zgłoszeń: rozpoczęcia, zakończenia budowy, zajęcia pasa drogowego i wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją robót – gdzie będą wymagane.

- Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z nadzorem robót przez kierownika budowy, przygotowaniem i zabezpieczeniem placu budowy, (w tym z kosztami energii elektrycznej i wody wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych) oraz  zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej na czas budowy (m.in. opracowanie i uzgodnienie projektu zmiany organizacji ruchu).

- Wykonawca opracuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia projekty czasowej zmiany organizacji ruchu dla miejsc gdzie będą one wymagane. Wszelkie opłaty z zajecie pasa drogowego drogi powiatowej w celu wykonania robót oraz za przekroczenia terminów i nałożone opłaty karne wynikające z niewykonania w terminie obciążają Wykonawcę.

- Kanalizacja sanitarna w pasie drogowym drogi powiatowej, została zlokalizowana częściowo w jezdni i  poboczu tej drogi. Konstrukcję podbudowy i nawierzchni odtworzyć zgodnie z decyzjami Zarządu Drogowego w Olkuszu załączonymi do dokumentacji projektowej. W przypadku dróg gminnych żwirowych jak i asfaltowych w której wykonana zostanie kanalizacja sanitarna przewiduje się pełną odbudowę tj. podbudowy oraz nawierzchni drogowej zgodnie ze stanem istniejącym. Nową nawierzchnię  odtworzyć na całej szerokości jezdni przedmiotowego odcinka.

- Podczas wykonywania wykopów istniejące uzbrojenie podziemne należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami jego użytkownika. Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić na warunkach oraz pod nadzorem jej użytkownika zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami.

- Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi uzgodnieniami, aktualizacjami, nadzorem, zajęciem pasa drogowego na czas budowy, przejściami pod drogami powiatową i gminnymi, ciekami.

- Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z wykonaniem technologicznych dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia robót.

- Prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania kompleksowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w cenie oferty – 3 egz.) oraz dokumentacji odbiorowej w zakresie wymaganym przez organy nadzoru budowlanego, sanepidu, straży pożarnej, inspekcji ochrony środowiska, itp.

- Wykonawca jest zobowiązany do  sporządzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (operat kolaudacyjny w 1 egzemplarzu) - w cenie oferty.

- W ramach zagospodarowania terenu należy obszar, na którym prowadzono roboty kanalizacyjne doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia dla każdej z części: min. 3 lata od daty odbioru końcowego stanowiące – wzór  załącznik nr 5 SIWZ.

- Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu umowy zawarte są w „Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” - załącznik nr 2 SIWZ.

##### Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie

- dla części 1 Sieć kanalizacji sanitarnej: do 30 czerwca 2019r

- dla części 2 Przepompownie ścieków: w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019r

UWAGA: Wykonawca części 1 wykona roboty budowlane (w części 1 zamówienia) w uzgodnieniu z Wykonawcą części 2 w taki sposób i w takim czasie aby zapewnić uruchomienie i sprawne funkcjonowanie pompowni ścieków na 30 kwietnia 2019r

UWAGA: Wykonawca części 2 wykona roboty budowlane (w części 2 zamówienia) w uzgodnieniu z Wykonawcą części 1 w taki sposób i w takim czasie aby zapewnić uruchomienie i sprawne funkcjonowanie pompowni na 30 kwietnia 2019r

##### Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

- nie podlegają wykluczeniu

- spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Posiadanie dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego:

Dla części 1 Sieć kanalizacji sanitarnej:  – 1 000 000,00zł,

Dla części 2 Przepompownie ścieków:  – 100 000,00zł

- zdolności technicznej lub zawodowej:

- Posiadanie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  W wykazie wykonawca wykaże, że dysponuje:

Dla Część 1: kierownik budowy, 4 pracowników fizycznych (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę):

##### Dla Część 2: 2 pracowników fizycznych (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)

Zamawiający wymaga aby formą zatrudnienia pracowników fizycznych było zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu Pracy.

##### Zamawiający wymaga aby Kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie inst. sanitarnych oraz posiadał aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Jeżeli oferta wykonawców, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

##### Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

##### Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, Wykonawca składa:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 2a do SIWZ – załącza do oferty

  - Wykonawca wykaże, że

- dysponuje co najmniej:

Dla Część 1: kierownik budowy, 4 pracowników fizycznych (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę):

##### Dla Część 2: 2 pracowników fizycznych (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)

Zamawiający wymaga aby formą zatrudnienia pracowników fizycznych było zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu Pracy.

##### Zamawiający wymaga aby Kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie inst. sanitarnych oraz posiadał aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

##### - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ – przekazuje na wezwanie zamawiającego.

- Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego –

Dla części 1:  – 1 000 000,00zł,

Dla części 2:  – 100 000,00zł

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1 należy złożyć:

- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 2b do SIWZ – załącza do oferty

- Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ – przekazuje terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

- Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wstępne i potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zał.  Nr 2a do SIWZ oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zał.  Nr 2b do SIWZ.

- Do oferty i oświadczenia wstępnego nie musi dołączać innych dokumentów. Dokumenty te składa się na wezwanie zamawiającego na zasadach określonych w przepisach art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 5 dni od wezwania.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wstępne składa każdy wykonawca.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.

- Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

- Jeżeli wykonawca, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

UWAGA !

- Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Ddokumenty potwierdzone za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty powinny być opatrzone datą (datą poświadczenia).

- W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, w sposób opisany powyżej.

- Do oferty prosimy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (np. dokumenty rejestrowe itp.).

##### Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

- faksem: 12/38940-02,

- lub pocztą elektroniczną na adres: trzyciaz.przetargi@gmail.com

- Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie również przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego. Pisma drogą elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail: trzyciaz.przetargi@gmail.com. Oryginały pism należy wysłać niezwłocznie pocztą lub dostarczyć osobiście do zamawiającego.

- Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Andrzej Krzystanek, tel.12/389–40–01 w. 51, Tomasz Wójcik, tel. 012/389–40–01 w. 30.

##### Wymagania dotyczące wadium

- Ustala się wadium w wysokości:

Dla części 1 Sieć kanalizacji sanitarnej : – 50.000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

Dla części 2 Przepompownie ścieków: – nie przewiduje się

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

Wadium w formie pieniężnej można wpłacić przelewem pieniężnym na konto:

Krakowski Bank Spółdzielczy oddz. Trzyciąż

nr 51 8591 0007 0280 0000 0097 0008  z dopiskiem

wadium IiR 271.01.2018 Kanalizacja Glanów

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

- Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Wadium w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) należy w formie nienaruszonego oryginału dokumentu dołączyć do oferty.

- Wadium w formie pieniężnej musi wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej do chwili składania  ofert tj. do 08.02.2018r. do godz. 12:00, a dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.

##### Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

##### Opis sposobu przygotowania ofert

- Przygotowanie oferty

- Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, na białym papierze. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać „Formularz ofertowy wykonawcy” (załącznik nr 1 SIWZ).

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz ponumerowane.

- Do „Oferty” (załącznik nr 1 SIWZ) muszą być dołączone, jako jej integralne części:

- Oświadczenia: - załącznik nr 2a SIWZ, - załącznik nr 2b SIWZ,

- Dowód wniesienia wadium

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w: sekretariacie Urzędu Gminy w Trzyciążu, pok. nr 18 (I – piętro) Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż

- Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Urząd Gminy Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż

- Oznakowane następująco:

„Przetarg nieograniczony Znak sprawy: IiR.271.01.2018

Budowa kanalizacji sanitarnej   dla m. Glanów  i części m. Imbramowice  wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż

OFERTA I DOKUMENTY

Dla części  1 Sieć kanalizacji sanitarnej / Dla części 2 Przepompownie ścieków

(niepotrzebne skreślić)

Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 08.02.2018 r.        Nazwa i dokładny adres Wykonawcy: …………………..……”

##### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzyciążu, pok. nr 18 (I – piętro) Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż

do dnia 08.02.2018 r.        do godz. 12:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, niezwłocznie.

- Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:

w Urzędzie Gminy w Trzyciążu w pokoju nr 20 – sala konferencyjna (I – piętro), Trzyciąż Nr 99,

32-353 Trzyciąż w dniu 08.02.2018 r.         do godz. 12:15

- Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże dla każdej części zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

##### Opis sposobu obliczenia ceny

- Na podstawie dokumentów przetargowych m.in.: dokumentacji projektowych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, zapisów SIWZ, należy sporządzić kosztorys ofertowy o wartości sumarycznej netto. Następnie wpisać wartości netto w zestawienie w tabeli umieszczonej w formularzu „Oferta” dla danej części. Do obliczonej sumarycznej kwoty netto wyznaczyć podatek VAT i obliczyć cenę brutto, jako sumę ceny netto i podatku VAT. Tak obliczoną cenę brutto należy wpisać w stosownym miejscu w formularzu „Oferta” dla danej części. Cena brutto jest ceną oferty i zostanie przyjęta dla oceny ofert według kryterium „cena”.

- Kosztorysu ofertowego nie dołączać do oferty w dniu składania ofert. Wykonawca na 4 dni przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony kalkulacją uproszczoną (wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych i podsumowaniem).

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

- Wszystkie ceny i kwoty w ofercie (cena netto, kwota podatku od towaru i usług VAT, cenna brutto) należy podać w zaokrągleniu do jednego grosza.

- W cenach jednostkowych robót, oprócz kosztów bezpośrednich, należy uwzględnić wszystkie koszty pośrednie w tym m.in.:

- koszty organizacji, utrzymania, i likwidacji zaplecza budowy wraz z ogrodzeniem, oraz doprowadzeniem i zużyciem wszystkich potrzebnych mediów,

- koszt wszelkich badań, prób, pomiarów, itp. niezbędnych do odbiorów technicznych i odbioru końcowego robót

- koszty prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy.

- koszt odwozu na składowisko materiałów z rozbiórki.

- kosztów związanych z dodatkowymi uzgodnieniami,

- kosztów związanych ze sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

- kosztów związanych z wykonaniem technologicznych dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia robót.

- Na cenę ofertową powinny składać się wszystkie pozycje ujęte w dokumencie „Przedmiar robót” oraz wynikające z SIWZ.

##### Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

- Opis kryteriów oceny oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty dla części  1 pierwszej Sieć kanalizacji sanitarnej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| Lp | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Liczba punktów | Uwagi , objaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty | 60% | 60 pkt – dla oferty Pc | Pc = Con / Cob x 60 Con- najniższa cena wśród ofert nieodrzuconych Cob – cena oferty badanej, nieodrzuconej |
| 2 | Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy) | 30% | 0 pkt – 36 miesięcy 1 pkt – za każdy miesiąc powyżej 36 miesięcy 30 pkt - za 66 miesięcy i więcej | Pg – liczba punków za okres gwarancji i rękojmi |
| 3 | Skrócenie terminu realizacji (max.2 miesiące) | 10% | 5 pkt – skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc 10 pkt – skrócenie terminu realizacji o 2 miesiące | Pt – liczba punktów za skrócenie terminu realizacji |

- Opis kryteriów oceny oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty dla części  2 drugiej Przepompownie ścieków Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| Lp | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Liczba punktów | Uwagi , objaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty | 60% | 60 pkt – dla oferty Pc | Pc = Con / Cob x 60 Con- najniższa cena wśród ofert nieodrzuconych Cob – cena oferty badanej, nieodrzuconej |
| 2 | Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy) | 30% | 0 pkt – 36 miesięcy 1 pkt – za każdy miesiąc powyżej 36 miesięcy 30 pkt - za 66 miesięcy i więcej | Pg – liczba punków za okres gwarancji i rękojmi |
| 3 | Czas usunięcia wady pracy pompowni w okresie gwarancji | 10% | 5 pkt – 2 dni od dnia zgłoszenia 10 pkt – 1 dzień od dnia zgłoszenia | Pt – liczba punktów za usunięcia wady pracy pompowni w okresie gwarancji |

Zamawiający nie dopuszcza czasu usunięcia wady pracy pompowni w okresie gwarancji dłuższego niż 2 dni pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.

- Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

P = Pc + Pg + Pt

gdzie:

P   = łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

Pc = liczba punktów dla kryterium ceny („cena brutto”),

Pg = liczba punktów dla kryterium gwarancji i rękojmi („okres gwarancji i rękojmi”).

Pt – liczba punktów za skrócenie terminu realizacji

- Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów w danej części.

##### Informacje o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli w niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

- Wykonawca na 4 (cztery) dni przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony kalkulacją uproszczoną (wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych i podsumowaniem) zawierający pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, ujętego w przedmiarach robót. Wartość tego kosztorysu ofertowego winna być zgodna z ceną oferty – pod rygorem uznania, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Również brak dostarczenia zamawiającemu na 4 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego uważany będzie z uchylanie się od zawarcia umowy - oraz w konsekwencji utraty wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

- Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przed podpisaniem umowy dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę – umowa konsorcjum, w szczególności zawierającej poniższe warunki:

- strony umowy z oznaczeniem lidera;

- cel zawarcia umowy;

- okres obowiązywania umowy konsorcjum;

- solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia;

- zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego.

##### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy dla danej części zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% (pięć procent) ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być zawarte na okres realizacji inwestycji + 14dni, wniesione przed zawarciem umowy oraz zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi - na okres gwarancji złożony w ofercie – liczone od daty końcowego odbioru wykonanych robót.

- Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający  nie wyraża  zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy oddz. Trzyciąż nr 51 8591 0007 0280 0000 0097 0008.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, a w związku z tym zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz dokument poręczenia lub gwarancyjny winien zawierać:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona,

- kwotę gwarancji i termin ważności

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie za zobowiązania Wykonawcy wynikające z zawartej umowy do wysokości kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie zapłaty złożone przez zamawiającego zawierające

- oświadczenie, iż Wykonawca, nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z umowy.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych, z tym, że kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30% zabezpieczenia.

##### Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomiony zostanie pisemnie: przesłanie  pocztą elektroniczną lub faxem.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy  w szczególności :

- w zakresie ceny, w razie zlecenia robót dodatkowych, lub w razie odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót lub zmiany stawki podatku VAT;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego w postaci budowy przyłączy domowych o wartości do 15% wartości robót podstawowych określonych pierwotnie w umowie.

##### Środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej: odwołanie przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

- Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

##### Części zamówienia

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.:

- W  części 1 (pierwszej) Sieć kanalizacji sanitarnej:

zakres zamówienia obejmuje: wszystkie roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej: Kanały główne i boczne fi 200, Przykanaliki (odcinki kwalifikowane) PCV fi 160, Kanalizacja tłoczna fi  110, Kanalizacja tłoczna fi  125, Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe drogi za wyjątkiem dostawy i montażu przepompowni ścieków

- W  części 2 (drugiej) Przepompownie ścieków:  zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż 2 przepompowni ścieków

##### Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

##### Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia (art. 67 ust. 1 pkt 6)  uzupełniającego w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (w postaci budowy przyłączy domowych, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków), o wartości do 15% wartości zamówienia.

##### Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

##### Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego

##### Zamawiający przewiduje możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną: trzyciaz.przetargi@gmail.com

Strony internetowej zamawiającego: www.gminatrzyciaz.pl

##### Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty prowadzone będą w walucie: złotych polskich (PLN).

##### Aukcja elektroniczna

##### Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

##### Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

##### Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

##### Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności na stanowisku:

Dla Część 1: 4 pracowników fizycznych

##### Dla Część 2: 2 pracowników fizycznych

Zamawiający wymaga aby formą zatrudnienia było zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu Pracy.

##### Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a:

##### Wykonawca wskaże w załączniku nr 7 do SIWZ osoby, które na podstawie umów o pracę lub samozatrudnienie będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób wskazanych w zał. nr 8 do SIWZ, w którym potwierdzi, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu pracy.

##### Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

##### Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w postanowieniach umowy stanowiącej załącznik do nr 5 do SIWZ.

##### W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie w/w. osób. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

##### Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności na stanowisku:

Dla Część 1: 4 pracowników fizycznych

##### Dla Część 2: 2 pracowników fizycznych

Zamawiający wymaga aby formą zatrudnienia było zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu Pracy.

Szczegółowe warunki wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują się w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego określa załącznik nr 5 do SIWZ.

##### Aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4

##### Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4,

##### Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2

##### Zamawiający nie precyzuje wymagań.

##### Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania, Zgodnie z zapisami określonymi w istotnych postanowieniach które zostaną wprowadzone do treści umowy zał. nr 5 SIWZ

##### Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje; Nie dotyczy

##### Procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3;

##### Wartość ostatniej części wynagrodzenia, za wykonanie umowy wynosi 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

##### Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a

##### Zamawiający nie określa takich standardów.

##### Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2

##### Zamawiający nie określa takich wymogów.

##### Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

##### Zamawiający nie precyzuje wymagań.

##### Ogłoszenia wyników przetargu.

- Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.gminatrzyciaz.pl

- Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

##### Postanowienia końcowe

- Zasady udostępniania dokumentów

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

##### Załączniki

- Formularz   ofertowy   wykonawcy – zał. nr 1 SIWZ

- Oświadczenie   o  spełnieniu warunków udziału w   postępowaniu – zał. nr 2a SIWZ

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2b SIWZ.

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. nr 3 SIWZ

- Zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów – zał. nr 4 SIWZ.

- Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – zał. nr 5 SIWZ.

- Karta gwarancyjna – zał. nr 6 SIWZ

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 7 SIWZ

- Oświadczenie o zatrudnieniu – zał. nr 8 SIWZ

- Przedmiary robót - załącznik nr 9 SIWZ

- Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót STWiORB: - załącznik nr 10 SIWZ

- Dokumentacja projektowa: - załącznik nr 11 SIWZ

____________________________________________________________________________

Trzyciąż, dnia 24 stycznia 2018 r.

Opracował:                                                         Sprawdził:                                                       Zatwierdził: